室外天线的安装事项：

天线的安装形式多样化，主要是取决于现场的安装条件,最大的方便安装，在安装室外天线时要注意几点：

1、在天线下面的各个接头要做防水处理，就是用防水胶布进行缠绕。防止在下雨时节，雨水渗透到接头内，造成信号衰减过大。

2、在天线下端要做防拉伸环，以免时间长了，风吹或馈线的垂直力使各个接头拉松了，造成信号不好。

3、天线或馈线最好不要安装在电力动力线上，这样容易造成电力上的杂波形成干扰。

4、馈线进室内前，也要做防水环，避免雨水通过馈线流入室内及流入电台内，带来其它的故障，给电台带来隐性的故障。

5、天线安装要尽可能的高，在相同的工作参数下，天线安装的越高，传输的距离就越远；同时也是把天线安装在相对空旷的地方，这样天线对无线信号的接收及辐射都是有帮助的。

深圳市振通科技有限公司

www.ztten.com.cn